カタログ　20

２液混合ガン手動、自動

２液混合専用のガン！驚異的な糸引き除去性能！中高粘度に最適！

7ｍｍサックバックでノズル内の圧力を除去。糸引きがありません。

# Text boxes

○ウレタン、アクリル、エポキシに最適です。

○洗浄液を使う仕様も選べます。

○ミキサーが混合部以降なのでガン内部の反応がありません。

○メンテナンスが容易で６角レンチでメンテはできます。

○トリガーはエア式と電気リミット式があります。誰でも同じ力で操作できます。

○２液混合機はほとんどの物が使用できます。

○自動ガンタイプの物もあります。構造は同じです。

２液混合ガンはメンテナンスが少ないことが一番重要です。

主な仕様

最大吐出圧力15Mpa

混合比範囲100：100～100：10

接液部：樹脂、SUS,テフロン、PEEK,高分子パッキン

装置重量：800g

サックバック容量:：MAX1CC

工場エア：ガンへは0.5Mpa

吐出量：2L/分